УДК 004.722

# Методика локализации областей воздействия дестабилизирующих факторов в сети связи на основе алгоритма иерархической кластеризации Ланса-Вильямса

Сидоров И. И., Иванов С. И., Абрамов М. А., Петров В. И.

Постановка задачи: увеличение структурной сложности сетей связи актуализирует вопросы обеспечения их устойчивости к воздействиям дестабилизирующих факторов. Известные способы повышения устойчивости, основывающиеся на маршрутизации информационных потоков по основному и нескольким резервным путям, обладают высокой вычислительной сложностью и не могут быть реализованы на основе существующего телекоммуникационного оборудования. Целью работы является локализация воздействия дестабилизирующих факторов в виде отдельных областей маршрутизации. Предлагается применять способы повышения устойчивости сети связи с высокой вычислительной сложностью только в отдельных областях маршрутизации, подвергшихся воздействию дестабилизирующих факторов, что позволит ограничить их вычислительную сложность границами этих областей. Используемые методы: решение задачи локализации воздействий дестабилизирующих факторов в виде отдельных областей маршрутизации основано на использовании метода определения сильносвязных областей графа и алгоритма иерархической кластеризации Ланса-Вильямса с учетом специфики функционирования сетей связи. В качестве критерия воздействия дестабилизирующих факторов на сеть связи предложено использовать уровень изменения метрик отдельных каналов связи. Критерием остановки процесса кластеризации является достижение в кластере заданного уровня устойчивости по показателю вероятности связности информационного направления связи. Новизна: элементами новизны представленного решения являются использование при декомпозиции сети связи алгоритма иерархической кластеризации Ланса-Вильямса и учет воздействия деструктивных факторов через параметры изменения метрики ребер графа сети. Также к элементам новизны стоит отнести новый критерий кластеризации, учитывающий воздействия деструктивных факторов на элементы сети. Результат: использование представленного решения по локализации воздействия дестабилизирующих факторов в виде отдельных областей маршрутизации позволяет снизить вычислительные требования по объему оперативной памяти пропорционально количеству полученных кластеров, а также обеспечить заданный уровень устойчивости сети на уровне не ниже заданного по показателю вероятность связности направления связи. Проведенное моделирование для сети из 30 узлов при деструктивном воздействии на 20% каналов связи показало возможность разбиения сети на 5 кластеров, снижение трудоемкости применения алгоритма маршрутизации Дейкстры в 4,5 раза по показателю требуемого объема памяти для хранения маршрутных таблиц относительно сети без кластеризации, при равном показателе вероятности связности направления связи, заданном на уровне 0,95. Практическая значимость: представленное решение предлагается реализовать в виде математического обеспечения маршрутизаторов на основе протокола OpenFlow для программно-конфигурируемых сетей SDN. Реализация на основе OpenFlow позволит осуществлять адаптивную динамическую реконфигурацию областей и протоколов маршрутизации в сети связи при обнаружении воздействий дестабилизирующих факторов на ее элементы.

Ключевые слова: сеть связи, кластеризация, маршрутизация, иерархическая маршрутизация, Open Flow, дестабилизирующий фактор, преднамеренные помехи, помехи.

Актуальность

С развитием телекоммуникационных технологий и увеличением структурной сложности сетей связи актуализируются вопросы обеспечения устойчивости сети связи к воздействиям дестабилизирующих факторов (ДФ). При этом под ДФ понимаются воздействия на сеть связи, источником которых является физический или технологический процесс внутреннего или внешнего характера, приводящие к выходу из строя элементов сети. В настоящее время известен ряд решений задачи повышения устойчивости сети связи в условиях воздействия на них ДФ различной физической природы (например, представленные в работах [1, 2]). Как правило, данные решения связаны с существенной трудоемкостью выполнения операций по расчету маршрутизации информационных потоков по основному и нескольким резервным путям и не могут быть реализованы на основе существующего телекоммуникационного оборудования в сетях связи большой размерности. Таким образом, имеется проблемная ситуация, связанная с высокими требованиями по обеспечению заданного уровня устойчивости при маршрутизации информационных потоков в сети, с одной стороны, и с невозможностью технического внедрения ряда перспективных математических решений в этой области в связи с их высокой трудоемкостью, с другой стороны.

Одним из подходов к решению задач маршрутизации в больших сетях связи является группирование узлов сети в отдельные иерархические множества, называемые автономными областями (кластерами или доменами) [2]. При этом, в каждой отдельной области применяются свои независимые подходы к маршрутизации информационных потоков.

В работах С.Н. Новикова [3], Ю.И. Припачкина, Ю.А. Тамма [4], И.Н. Давиденко, Д.Н. Гиренко [5] анализируются современные подходы к построению иерархических сетей. В данных работах показано, что в современных больших сетях для решения трудоемких задач маршрутизации применяется декомпозиция сети на отдельные кластеры (домены или автономные области).

Анализ работ [2-5] показал, что в практике эксплуатации сетей связи зачастую кластеры для маршрутизации назначаются в административном порядке. В случае применения научно обоснованного подхода к кластеризации сетей в интересах маршрутизации в них, решение задачи происходит на основе одного из трех подходов [5]:

- кластеризация областей, содержащих локальные максимумы интенсивности информационного обмена;

- разбиение сети на минимальное количество областей маршрутизации с максимальным радиусом каждой области по критерию ограничения суммарной интенсивности информационных потоков внутри - не выше заданного;

- выделение доминирующих областей с высокой степенью связности узлов.

Предлагается воспользоваться разработанными подходами, связанными с декомпозицией сети на отдельные области маршрутизации, для решения задачи обеспечения устойчивости сети за счет использования новых способов маршрутизации информационных потоков, обладающих высокой трудоемкостью. Для это требуется выделение в составе общей сети тех областей, которые подвергаются воздействию ДФ. Предлагается на основе критерия воздействия ДФ, во-первых, формировать отдельные автономные области маршрутизации, во-вторых, применять способы обеспечения устойчивости с повышенной трудоемкостью только в этих сформированных областях воздействия ДФ. При этом, в остальной сети будут использоваться стандартные способы маршрутизации информационных потоков.

Постановка задачи

Для формальной постановки и решения задачи в работе введены обозначения, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Обозначения

| Обоз-начение | Физический смысл обозначения |
| --- | --- |
| G(U, V) | – множество вершин и ребер в исходном графе сети |
| GT | – транспонированный граф G |
| G* | – связный граф, содержащий узлы сети, которые сохранили свойство связности после воздействия ДФ |
| G** | – множество узлов, которые не подверглись воздействию ДФ |
| U={u} | – множество узлов в графе сети, соответствующих узлам связи в рассматриваемой сети |
| V={v} | – множество ребер в графе сети, соответствующих каналам связи в рассматриваемой сети |
| n | – количество узлов в графе G |
| n* | – количество узлов в графе G* |
| s(ui, uj) | – количество необходимых шагов из узла ui для достижения узла uj |
| M | – метрика отдельного ребра, соответствующая метрике отдельного канала связи в рассматриваемой сети |
| ΔM | – изменение метрики отдельного ребра (отдельного канала связи), что рассматривается как эффект воздействия ДФ на конкретный канал связи |
| с | – кластер, являющийся множеством, содержащим узлы, классифицированные по критерию воздействия ДФ |
| C={c} | – множество кластеров, содержащих узлы связи на различных этапах процесса кластеризации |
| R | – множество кластеров, соответствующих областям, которые подвергаются воздействию ДФ, но сохраняют связность |
| Y | – множество узлов, которые в результате воздействия ДФ, утратили свойство связности с графом G* |
| i, j, k, v, w | – счетчики |

На вербальном уровне задача локализации в сети областей, которые подвергаются воздействию ДФ, может быть декомпозирована в следующем виде:

- формирование критерия диагностики деструктивного воздействия на ребра графа общей сети G(U, V);

- нахождения подграфа G* графа G, для которого после воздействия ДФ выполняется свойство связности узлов (множество Y=G\G* включает узлы, которые утратили связность с остальной сетью в результате воздействия ДФ);

- выделение в графе G* подграфа G**, который не подвергался воздействию ДФ, а также отдельных кластеров, содержащих множество узлов, которые подверглись воздействию ДФ.

На формальном уровне постановка задачи исследования имеет следующий вид.

Дано: множество, определяющее граф сети G; оператор E, определяющий воздействие ДФ. Найти: показатель, определяющий уровень воздействия ДФ ΔМ; декомпозицию множества G на: подмножество Y, состоящее из узлов, утративших связность; подмножество R, состоящее из областей, подвергшихся воздействию ДФ; подмножество G**, состоящее из узлов, не подвергшихся воздействию ДФ. То есть определить последовательность решения:

E:G→G*,

Y=G\G*,

ΔМ=f(E),

ΔМ:G*→R,

G**=G*\R,

при условиях: RG*G и G**G*G, YG.

Методика локализации областей 
воздействия дестабилизирующих факторов в сети связи

Задача локализации области воздействия ДФ решается за счет использования метода определения сильносвязных областей графа из теории графов, представленного в работе [13], и алгоритма иерархической кластеризации Ланса-Вильямса из теории кластеризации, рассмотренного в работах [14, 15].

Метод определения сильносвязных областей, примененный к графу сети связи G после воздействия ДФ, позволяет за счет поиска в глубину по матрице смежности узлов графа выделить связную область G*, а также множество узлов Y=G\G*, которые в результате воздействия ДФ утратили связность с областью G*.

Особенностью алгоритма иерархической кластеризации Ланса-Вильямса является объединение объектов по заданному критерию «снизу-вверх». То есть каждый узел помещается в свой отдельный кластер. Отдельные кластеры объединяются при выполнении критерия кластеризации в слитные кластеры. Предлагается применить данный алгоритм к связному графу G* и провести кластеризацию узлов, ребра между которыми подверглись воздействию ДФ. Критерием объединения узлов будет служить критерий воздействия ДФ на ребро между узлами. Это позволит сформировать в составе G* множество автономных областей R, подвергшихся воздействию ДФ.

В качестве критерия воздействия ДФ на сеть предлагается выбрать уровень изменения метрики ребра между узлами сети. За ее основу предлагается взять метрику протокола IGRP [2], которая является комплексным показателем, учитывающим надежность, пропускную способность, загрузку отдельного канала связи, а также время передачи данных по нему:

,	(1)

где: M – метрика канала связи; С – пропускная способность канала связи в отсутствии нагрузки [бит/с]; ρ – нагрузка канала связи, в диапазоне 0..1; N – надежность канала связи, как доля успешно переданных по каналу связи пакетов; Тзад – задержка передачи равная [c]; K1, K2, K3, K4, K5 – коэффициенты, определяющие значимость параметров.

Схема методики локализации областей воздействия ДФ в сети представлена на рис. 1. Рассмотрим ее основные этапы.

В начале инициализируются исходные данные, необходимые для проверки связности графа сети G и формирования связной области G* (блок 1 на рис. 1). В качестве показателя уровня качества канала связи принимается метрика М (выражение (1), блок 2 на рис. 1). Введем допущение, что множество воздействий ДФ на канал связи может быть описано через изменение параметров метрики ΔM в соответствии с изменением параметров, входящих в выражение (1).

Рис. 1. Схема методики локализации областей воздействий ДФ в сети

На первом этапе вводится допущение, что в начальный момент времени произошло воздействие ДФ и необходимо проверить связность текущего графа G. Для определения связности области G используется известный метод определения сильносвязных областей [13]. При использовании данного метода для всех узлов ui, i=1..n в составе графа G сначала ведется поиск путей в глубину до всех других узлов uj, j=1..n, i≠j с целью определения количества шагов s(ui, uj) от ui до uj (цикл из блоков 3-6 на рис. 1). При этом считается, что шаг для достижения следующей вершины возможен (s(ui, ui+1)=1), если метрика пути на данном шаге определена (M(ui, ui+1)≠), то есть канал связи между ui и ui+1 существует. После этого ведется расчет количества шагов в обратных путях sT(ui, uj) тем же способом, но с использованием транспонированной матрицы связности GT (блоки 7-11 на рис. 1). Вершины ui и uj, между которыми имеются пути из счетного количества шагов в прямом или обратном направлении, добавляются в качестве элементов связного графа G* (блоки 6, 11 на рис. 1). Из тех узлов графа G, которые не вошли в множество связных вершин G*, образуется множество узлов Y, утративших связность вследствие воздействия ДФ (блок 12 на рис. 1):

Y=G\G*,

которое в дальнейшем, при локализации областей воздействия ДФ, не рассматривается. Считается, что уровень воздействия ДФ по данным узлам таков, что разрушает связность этого сегмента сети и не позволяет реализовать там решения по повышению устойчивости сети.

Второй этап методики локализации областей непосредственно посвящен решению поставленной задачи. Для данного этапа инициируются следующие исходные данные. Каждый узел помещается в собственный отдельный кластер (блок 13 на рис. 1). Инициализируется пустое начальное множество R={○}, содержащее кластеры, подвергшиеся воздействию ДФ. Задается критерий воздействия ДФ в виде граничного показателя ΔMmin (блок 16, 17 на рис. 1). Если значение ΔM отдельного канала превышает значение ΔMmin, то делается вывод о воздействии ДФ на этот канал.

Процесс локализации областей, которые подверглись воздействию ДФ, состоит в следующем. Для ребер между всеми связными парами узлов ui и uj (i=1..n, j=1..n, i≠j) в графе G* задается текущее значение метрик M(ui, uj), соответствующее метрике отдельных каналов связи, в соответствии с выражением (1), а также значение ее изменения ΔM(ui, uj) в процессе воздействия ДФ (блоки 19, 20 на рис. 1). Если учесть, что при инициализации каждый узел был помещен в отдельный кластер, то процесс формирования областей воздействия ДФ состоит в объединении узлов, находящихся в кластерах ci и cj с наибольшим значением изменения метрики ΔM(ci, cj). При этом значение ΔM(ci, cj) должно превышать пороговое значение ΔMmin (блоки 21-28 на рис. 1).

Значение ΔMmin фактически определяет «чувствительность» методики к уровню воздействия ДФ, выраженному в безразмерных единицах в соответствии с выражением (1). На каждом следующем шаге находятся ребра с метрикой ΔM ≥ΔMmin, узлы которых либо вновь добавляются в множество R, которое содержит области воздействия ДФ, либо объединяются с областями, уже находящимися в множестве R. Процесс продолжается до тех пор, пока не останется ребер, соответствующих критерию ΔM ≥ΔMmin (блок 23 на рис. 1). По завершению процесса объединения кластеров, множество R будет содержать кластеры, соответствующие автономным областям, которые подверглись воздействию ДФ. В случае, если воздействий ДФ на сеть не было, критерий ΔM ≥ΔMmin для объединения кластеров не будет выполнен и множество R будет пустым. Если воздействие ДФ привело к выполнению критерия ΔM ≥ΔMmin для всех узлов сети, то они все будут объединены в единый кластер, входящий в множество R.

Множество G**, содержащее узлы сети, которые не подверглись воздействию ДФ, вычисляется путем исключения из множества G* узлов, входящих в кластеры множества R:

G**=G*\R.

Таким образом, данная методика позволяет разложить исходный граф G, соответствующий сети связи, на связный граф G* и изолированное в результате воздействия ДФ множество узлов Y. А, в свою очередь, связный граф G* – на области, подвергшиеся воздействию ДФ, объединенные в множество R, и область G**, не подвергшуюся воздействию ДФ.

Пример применения методики

Рассмотрим использование методики применительно к конкретной сети. Пусть имеется сеть, состоящая из 20 узлов. Первоначальные параметры метрики всех каналов связи: M(ui,uj)=1, ΔM(ui,uj)=0 для i, j=1..20 и i≠j. Сеть подвергается воздействию ДФ (рис. 2). В области узлов u11 и u15 воздействие ДФ достигает критичных значений. В остальных местах воздействие ДФ вызывает изменение метрики ΔM ребер графа в пределах ±3..±5. За критерий воздействия ДФ примем значение ΔMmin=1.

На первом этапе, в соответствии с представленной методикой, будет проверена связность сети. В местах критичного воздействия ДФ (узлы u11, u15) метрика ребер будет стремиться к максимальному значению (таблица 2). В связи с этим, на этапе определения связного графа G* узлы u11 и u15 будут выделены в множество Y, и на втором этапе исключены из рассмотрения (рис. 3).

Таблица 2 – Метрика ребер сети 
в местах критического воздействия ДФ

| Метрика ребер | Значение |
| --- | --- |
| M(u5,u11) | ∞ |
| M(u8,u11) | ∞ |
| M(u12,u15) | ∞ |
| M(u15,u16) | ∞ |
| M(u15,u18) | ∞ |
| M(u15,u19) | ∞ |
| M(u11,u15) | ∞ |

| а. | б. |
| --- | --- |
| Рис. 2. Декомпозиция графа G* на множества R и G** |

На втором этапе методики все узлы графа G* будут помещены в отдельные кластеры, после чего начнется их объединение по критерию ΔM ≥ΔMmin. Итогом данного процесса станет формирование двух кластеров: с1(u9, u14, u17) и с2(u5, u4, u6, u8, u12, u13, u16), которые соответствуют областям сети, которые подверглись воздействию ДФ. Предполагается, что именно в данных кластерах и будут применяться способы повышения устойчивости сети, в том числе и с высокой трудоемкостью. Остальные узлы (u1…u3, u7, u18…u20) формируют область G** (рис. 3). Так как элементы сети в области G** не подвергаются воздействию ДФ, то применение в ней специальных способов повышения устойчивости нецелесообразно.

Результаты моделирования снижения качества обслуживания трафика в сети в областях где происходит воздействие ДФ представлено на рис. 3, 4.

Рис. 5. Область {α, ρ}, в которой происходит существенное снижение своевременности обслуживания трафика со сложной структурой [13]

Рис. 6. Своевременность обслуживания сложного трафика

по показателю «время задержки пакета в узле» [14]

Реализация методики и моделирование ее использования применительно к сети на рис. 2 велось на основе программы на языке GPSS представленной в приложении 1.

Выводы

Представленная методика позволяет автоматически формировать области маршрутизации для сети, подверженной воздействию ДФ, с учетом применения в отдельных областях перспективных, но трудоемких способов обеспечения устойчивости связи.

Элементами новизны представленного решения являются использование при декомпозиции сети алгоритма иерархический кластеризации Ланса-Вильямса, учет воздействия ДФ через параметры изменения метрики ребер графа, а также проверка сети на связность перед процессом кластеризации. К исследованиям, в которых предлагается декомпозиция сети на отдельные области в интересах решения задачи маршрутизации, можно отнести работы [5-12]. Однако, в работах [5-9, 11-12] для декомпозиции сети используются другие подходы. Кроме того, в данных работах в качестве критерия кластеризации не рассматривается критерий воздействия ДФ на элементы сети.

Наиболее близкой работой по подходу к кластеризации сети на отдельные области при решении задачи маршрутизации, представленному в данной статье, является работа К.В. Кетовой, Е.В. Трушковой [10]. Однако данная работа посвящена решению задачи топливоснабжения распределенной системы теплоснабжения и не учитывает специфику организации и функционирования сети связи.

На основе методики локализации воздействия ДФ на сеть планируется разработка элементов математического обеспечения маршрутизаторов на основе протокола OpenFlow для сети специального назначения, осуществляющих динамическую реконфигурацию областей маршрутизации и протоколов маршрутизации при обнаружении воздействий ДФ на элементы сети. Представленный подход может быть применен не только в предметной области связи, но и в других областях, задачи в которых могут быть формализованы на основе теории графов.

В дальнейшем планируется развитие представленной методики в направлении учета при кластеризации не только воздействия ДФ, но и других факторов, значимых при маршрутизации: интенсивности информационного обмена между узлами, показателей метрики отдельных каналов, учета интенсивности и динамики воздействия ДФ, возможности воздействия ДФ не только на каналы связи, но и на узлы связи с целью их поражения.

Авторы выражают благодарность за помощь в организации и проведении моделирования доктору технических наук профессору Величко С.А., а также признательность Владимировой В.И. за помощь в оформлении работы.

Работа выполнена при государственной финансовой поддержке РФФИ инициативного научного проекта № 11-22-99988.

Приложение 1.

Программа на языке GPSS реализующая методику локализации областей 
воздействия дестабилизирующих факторов в сети связи

VrDelta	TABLE	X$Delta,0,1,60	; Данные для построения распределения

; интервалов времени  выходных транзактов.

INITIAL	X$Time,0	; Установить начальное значение переменной

; Time, сохраняющей значение абсолютного

; модельного времени = 0.

Ver1	EQU	0.4	; Значение вероятности р1 1-го

; экспоненциального потока.

Ver2	EQU	(1-Ver1)	; Значение вероятности р2 2-го

; экспоненциального потока.

T1	EQU	5	; Интервалы поступления транзактов-пакетов

; 1-го потока.

T2	EQU	0	; Интервалы поступления транзактов-пакетов

; 2-го потока.

Fun	VARIABLE	(AC1-X$Time)	; Вычисления значений интервалов времени Delta

; между выходными транзактами-пакетами

; (разность абсолютного время и сохраненного

; значения переменной Time).

; Имитация работы ключа.

GENERATE	,,,1	; Генерация одного транзакта, управляющего

; переключением ключей.

Variator	TRANSFER	Ver1,Met2,Met1	; Включение 1-го и 2-го ключей

; с вероятностью 0.5.

Met1	TRANSFER	,Klu1	; Отправить транзакт на 1-й ключ.

Met2	TRANSFER	,Klu2	; Отправить транзакт на 2-й ключ.

;

Klu1	LOGIC S	Kluch1	; Включить ключ 1, соответствующий

; 1-му потоку.

ADVANCE	(T1#50)	; Задержка рабочего состояния 1-го ключа на

; время пропорциональное вероятности

; поступления транзактов из 1-го потока.

LOGIC R	Kluch1	; Выключить ключ 1, соответствующий 1-му

; потоку.

TRANSFER	,Variator	; Отправить транзакт на цикл выбора

; рабочего ключа.

Klu2	LOGIC S	Kluch2	; Включить ключ 2, соответствующий

; 2-му потоку.

ADVANCE	(T2#50)	; Задержка рабочего состояния 2-го ключа на

; время пропорциональное вероятности

; поступления транзактов из 2-го потока.

LOGIC R	Kluch2	; Выключить ключ 2, соответствующий

; 2-му потоку.

TRANSFER	,Variator	; Отправить транзакт на цикл выбора

; рабочего ключа.

; Имитация потоков с различной интенсивностью.

GENERATE	(Exponential(1,0,T1))	; Генерация 1-го потока с интервалом

; поступления транзактов-пакетов, равным Т1

; (распр. по экспоненц. закону без смещения).

GATE LS	Kluch1,Met10	; Проверка 1-го ключа на предмет его

; включенного состояния (Включен - след.

; строчка, выключен - Met10).

TRANSFER	,Met20	; Отправка транзакта на Met20.

;

GENERATE	(Exponential(29,0,T2))	; Генерация 2-го потока с интервалом

; поступления транзактов-пакетов, равным Т2

; (распр. по экспоненц. закону без смещения).

GATE LS	Kluch2,Met10	; Проверка 2-го ключа на предмет его

; включенного состояния (Включен - след.

; строчка, выключен - Met10).

TRANSFER	,Met20	; Отправка транзакта на Met20.

; Накопленные статистики.

Met20	SAVEVALUE	Delta,V$Fun	; Сохранить в Delta значение, вычисленное

; по формуле Fun.

SAVEVALUE	Time,AC1	; Сохранить в Time значение, равное

; абсолютному времени.

TABULATE	VrDelta	; Сохранить вычисленное значение переменной

; Delta в таблицу.

TERMINATE	1	; Вывести из системы обслуженный транзакт.

Met10	TERMINATE 	; Вывести из системы не обслуженный транзакт.

START 1000000	; Начало имитации работы

; на 1000000 транзактов.

Литература

1. Цветков К. Ю., Михайлов Р. Л. Формирование резервных путей на основе алгоритма Дейкстры в целях повышения устойчивости информационно-телекоммуникационных сетей // Информационно-управляющие системы. 2014. № 2(69). С. 71–78.

2. Программа сетевой академии Cisco CCNA 3 и 4. Вспомогательное руководство. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. 1168 с.

3. Новиков С. Н. Классификация методов маршрутизации в мультисервисных сетях связи // Вестник Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. 2013. № 1. C. 57–67.

4. Давиденко И. Н., Гиренко Д. Н. Способы формирования структуры доменов маршрутизации // Проблеми інформатизації та управління. 2010. № 1 (29). С. 41–44.

5. Телекамеры SMARTEC премиум-класса серии ULTIMATE // Smartec CCTV [Электронный ресурс]. 01.07.2016. – URL: www.smartec-cctv.ru (дата обращения 01.07.2016).

6. ТВ камера на основе EMCCD черно-белого изображения MERLIN EM247 // Фирма Raptor Photonics [Электронный ресурс]. 04.072016. – URL: www.diawirld.ru (дата обращения 04.07.2016).

7. Зацаринный А. А., Шабанов А. П. Система управления деятельностью организационных систем // Патент на изобретение RU 2595335 C2, опубл. 27.08.2016, бюл. № 24. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=26545435 (дата обращения 04.07.2016).

8. Гольдштейн C. K., Кудрявцев А. Г. Ситуационный центр // Патент на полезную модель RU 105031 U1, опубл. 27.05.2011, бюл. № 11.

9. Семенов С. С. Разработка автоматизированной системы поддержки принятия решений при построении сетей связи. – СПб.: ВАС, 2014. – 61 с.

10. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 2016. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512310038 (дата обращения 11.09.2016).

11. Перцовский А. К. Адаптивные модели и алгоритмы маршрутизации. Автореферат дис. … д-ра физ.-мат. наук. – СПб.: СПбГУ, 2013. – 16 с.

12. Пожидаев М. С. Алгоритмы решения задачи маршрутизации транспорта. Дис. … канд. техн. наук. – Томск: ТГУ, 2010. – 136 с.

13. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М.: МЦНМО, 2000. – 960 с.

14. Воронцов К. В. Лекции по алгоритмам кластеризации и многомерного шкалирования. – М.: ВЦ им. А.А. Дородницына РАН, 2007. – 18 с. – URL: http://www.ccas.ru/voron/download/Clustering.pdf (дата обращения 07.06.2014).

15. Lance G. N., Williams W. T. A general theory of classificatory sorting strategies. Hierarchical systems // The Computer Journal. 1967. Vol. 4. No. 9. P. 373–380. doi: 10.1093/comjnl/9.4.373.

16. Gilb T. Principles of Software Engineering Management. – Addison Wesley, Reading MA, 1988. – 464 p.

17. Елесин М. Е., Ходаревский Д. Н. Аналитическая модель влияния вероятности ошибки в радиоканале на характеристики пакетной передачи сети беспроводного доступа // Актуальные проблемы развития технологических систем государственной охраны, специальной связи и специального информационного обеспечения: VIII Всероссийская межведомственная научная конференция: материалы и доклады (Орёл, 13–14 февраля 2013 г.). – Орёл: Академия ФСО России, 2013. – С. 36–40.

18. Вялых А. С., Вялых С. А., Сирота А. А. Алгоритм анализа надежности программного обеспечения информационных систем в условиях внутренних уязвимостей и негативных воздействий // Фундаментальные проблемы системной безопасности: материалы V Международной научной конференции. – М.: Вычислительный центр им. А.А. Дородницына, 2014. – С. 158–163.

19. Сети связи специального назначения // Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. 01.06.2016. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сети_связи_специального_назначения (дата обращения 01.06.2016).

20. АРТ-ПРОФИ 2012. Сети связи и системы коммутации // You Tube [Электронный ресурс]. 01.06.2016. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=hRMHQxsPHo8 (дата обращения 01.06.2016).

References

1. Tsvetcov K. U., Mikhailov R. L. Forming of reserve paths based on Dijkstra‘s algorithm in the aim of the enhancement of the stability of telecommunication networks. Informatsionno-upravliaiushchie sistemy, 2014, vol. 69, no. 2, pp. 71–78 (in Russia).

2. Cisco Networking Academy Program CCNA 3 and 4. Companion Guide. Cisco Press Publ., 2007. 1168 p.

3. Novikov S. N. Classification of routing methods in multiservice networks. Vestnik SibGUTI, 2013, no. 1, pp. 57–67 (in Russia).

4. Davidenko I. N., Girenko I. N. Ways of formation of domain structures routing. Problemi informatizacii ta upravlinnya, 2010, vol. 29, no. 1, pp. 41–44 (in Ukraine).

5. Telecamery SMARTEC premium classa seryi ULTIMATE [The camera SMARTEC premium series ULTIMATE]. Smartec CCTV, 01 June 2016. Available at: www.smartec-cctv.ru (accessed 01 June 2016) (in Russian).

6. TV camera na osnove EM CCD cherno-belogo izobrajoenyja MERLIN EM 247 [TV camera on the basis of the EMCCD monochrome image MERLIN EM247]. Firm Raptor Photonics, 04 July 2016. Available at: www.diawirld.ru (accessed 04 July 2016) (in Russian).

7. Zatsarinnyy A. A., Shabanov A. P. Organizational systems management system. Patent Russia, no. RU 2595335 C2. Publish. 27.08.2016, bul. no. 24. Available at: http://elibrary.ru/item.asp?id=26545435 (accessed 04 July 2016) (in Russian).

8. Goldshtejn S. K., Kudrjavtsev A. G. The situation center. Patent Russia, no. RU 105031 U1. Publish. 27.05.2011, bul. no. 11 (in Russian).

9. Senenov S. S. Razrabotka avtomatizirovannoi sistemy podderzhki priniatiia reshenii pri postroenii setei sviazi [Computerized system of decision support for designing network]. Saint-Petersburg, Military Academy of the Signal Corps, 2014. 61 p. (in Russian).

10. O strategii natsional'noi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii. Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 31 dekabria 2015 g. № 683 [The strategy of national security of the Russian Federation. Decree of the President of the Russian Federation from December 31, 2015, no. 683]. Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii [The official Internet portal of law information], 15 November 2014. Available at: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512310038 (accessed 15 November 2014) (in Russian).

11. Pertsovskii A. K. Adaptivnye modeli i algoritmy marshrutizatsii. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Adaptive models and algorithms of routing. Extended Abstract of Dr. habil. Thesis]. Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State University, 2013, 16 p. (in Russian).

12. Pozhidaev M. S. Algoritmy resheniia zadachi marshrutizatsii transporta. Diss. kand. tehn. nauk [Algorithms of solving tasks transport routing. Ph.D. Tesis]. Tomsk, Tomsk State University, 2010, 136 p. (in Russian).

13. Cormen T., Leiserson C., Rivest R. Introduction to Algorithms. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology Publ., 1990, 960 p.

14. Voroncov K. V. Lektsii po algoritmam klasterizatsii i mnogomernogo shkalirovaniia [Lectures on clustering algorithms and multidimensional scaling]. Moscow, Dorodnicyn Computing Centre RAS, 2007, 18 p. Available at: http://www.ccas.ru/voron/download/Clustering.pdf (accessed 15 November 2012) (in Russian).

15. Lance G. N., Williams W. T. A general theory of classificatory sorting strategies. Hierarchical systems. The Computer Journal, 1967, vol. 4, no. 9, pp. 373–380. DOI: 10.1093/comjnl/9.4.373.

16. Gilb T. Principles of Software Engineering Management. Addison Wesley, Reading MA, 1988. 464 p.

17. Elesin M. E., Khodarevskii D. N. Analiticheskaia model' vliianiia veroiatnosti oshibki v radiokanale na kharakteristiki paketnoi peredachi seti besprovodnogo dostupa [An analytical model of the influence of the error probability in the radio channel on the characteristics of packet wireless access network]. Aktual'nye problemy razvitiia tekhnologicheskikh sistem gosudarstvennoi okhrany, spetsial'noi sviazi i spetsial'nogo informatsionnogo obespecheniia: VIII Vserossiiskaia mezhvedomstvennaia nauchnaia konferentsiia: materialy i doklady [VIII all-Russian interdepartmental scientific conference "actual problems of development of technological systems of state protection, special communications and special information support"]. Orel, Academy of Federal security service of Russia, 2013, pp. 36–40 (in Russian).

18. Vyalykh A. S., Vyalykh S. A., Sirota A. A. Algoritm analiza nadezhnosti programmnogo obespecheniia informatsionnykh sistem v usloviiakh vnutrennikh uiazvimostei i negativnykh vozdeistvii [Algorithm analysis, software reliability of information systems in the context of internal vulnerabilities and negative impacts]. Fundamental'nye problemy sistemnoi bezopasnosti [Conference “Fundamental problems of system security”]. Moscow, Dorodnicyn Computing Centre of RAS, 2014, pp. 158–163 (in Russian).

19. Seti sviazi spetsial'nogo naznacheniia [Communication networks of special purpose]. Wikipedia Russia, 01 June 2016. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сети_связи_специального_назначения (accessed 01 June 2016).

20. ART-PROFI 2012. Seti sviazi i sistemy kommutatsii [ART-PROFI 2012. Communication network and switching system]. You Tube, 01.06.2016. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=hRMHQxsPHo8 (accessed 01 June 2016).

Статья поступила 21 марта 2013 г.

Информация об авторах

Сидоров Иван Иванович – соискатель ученой степени кандидата технических наук. Адъюнкт кафедры сбора и обработки информации. Михайловская артиллерийская военная академия. Область научных интересов: мониторинг информационных ресурсов; сбор и обработка информации. Тел.: +7 981 820 41 92. E–mail: mak1234@ya.ru

Иванов Сергей Игоревич – кандидат технических наук, доцент. Доцент кафедры сбора и обработки информации. Михайловская артиллерийская военная академия. Область научных интересов: мониторинг информационных ресурсов; сбор и обработка информации. Тел.: +7 981 820 41 92. E–mail: mak1234@ya.ru

Абрамов Максим Анатольевич – соискатель ученой степени кандидата технических наук. Научный сотрудник 234 научно-исследовательской лаборатории отдела радиотехнических систем управления сетей и систем связи научно-исследовательского центра проблем передачи информации. АО «Интелтех». Область научных интересов: моделирование радиотехнических систем; прием и обработка сигналов в условиях помех; системы управления связью. Тел.: +7 981 998 48 92. E–mail: 123-av@mail.ru

Петров Валерий Иванович – доктор военных наук, профессор. Заведующий кафедрой информационной безопасности. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Область научных интересов: информационная безопасность; криптографические алгоритмы; стеганография. Тел.: +7 911 999 45 95. E–mail: 123-av@mail.ru

Адрес: 194064, Россия, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 3.

______________________________________________________

Localization of Areas of Influence Destabilizing Factors in Network Based on the Algorithm of Hierarchical Clustering of Lance-Williams

I. I. Sidorov, S. I. Ivanov, М. А. Abramov, V. I. Petrov

Purpose. Enhancement of communications networks structured complexity makes more actual tasks of their operation stability providing in conditions of destabilizing factors. Known ways of operation stability increasing based on traffic routing using main and some reserve paths have high-level calculative complexity and cannot be executed by means of existing network environment. The purpose of the present paper is to develop methods providing localization of destabilizing factors impact in form of discrete routing areas. Methods. There has been proposed to use ways of communications network operation stability increasing, characterized by high level of calculative complexity only in areas, exposed by destabilizing factors. It allows to limit their calculative complexity by frames of this routing areas. Localization of destabilizing factors impact in form of discrete routing areas is based on method of strong connected graph areas definition and using of Lance-Williams hierarchical clustering algorithm in view of specific communications network functioning. There has been proposed value of discrete metrics variations as criterion of destabilizing factors impact on communications networks. Criterion of clustering process stop is achievement of certain stability value in terms of direction of the relationship coherence probability. Novelty. Elements of novelty in presented method are using of Lance-Williams hierarchical clustering algorithm in progress of communication network decomposition and accounting of destabilizing factors impact by means of communication network graph edges metrics variation. A side from novelty element is new clustering criterion taking into account the destabilizing factors impact on communication network elements. Results. Using of presented method comprising in destabilizing factors impact localization in the form of single routing areas allows to decrease calculative demands in the context of random access memory proportionally number of obtained clusters and provide adjusted level of network stability not less than one in terms of direction of the relationship coherence probability. Modeling in thirty- node network in conditions of destabilizing factors impact on 20% of channels showed ability of network partition to 5 clusters, reduction of Dijkstra routing algorithm laboriousness in 4,5 times taking into account the required storage routing tables memory comparatively with network without clustering and equal indicator of relationship coherence probability at the level of 0,95. Practical relevance. Presented method is proposed to realize in router software on the basis of Open Flow protocol for software-configurable SDN networks. Realization on the basis of Open Flow allows to carry out adaptive dynamic reconfiguration of routing areas and protocols in network in detection of destabilizing factors impact on network elements.

Key words: communications network, clustering, routing, hierarchical routing, destabilizing factor, purposive noise, noise.

Information about Authors

Ivan Ivanovich Sidorov – Doctoral Student. The postgraduate student of the Department of Acquisition and Processing Information. Mikhailovskaya Military Artillery Academy. Field of research: information monitoring; data acquisition. Tel.: +7 981 820 41 92. E–mail: mak1234@ya.ru

Sergey Igorevich Ivanov – Ph.D. of Engineering Sciences, Associate Professor. Associate Professor at the Department of Acquisition and Processing Information. Mikhailovskaya Military Artillery Academy. Field of research: information monitoring; data acquisition. Tel.: +7 981 820 41 92. E-mail: mak1234@ya.ru

Maxim Anatol’evich  Abramov – Doctoral Student. Research Officer of 234 Research Laboratory of the Radio Engineering Control Systems. Scientific Center for Information Transmission Problems. Joint Stock Company “Inteltech”. Field of research: models of the radiotechnical communication components; reception and processing of signals with the radio countermeasure condition; the control communication systems. Tel.: +7 981 998 48 92. E-mail: 123-av@mail.ru

Valeriy Ivanovich Petrov – Dr. habil. of Military Sciences, Full Professor. Head of the Department of Information Security. Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation. Field of research: information security; cryptography algorithms; steganography. Tel.: +7 911 999 45 95. E-mail: 123-av@mail.ru

Address: Russia, 194064, Saint-Petersburg, Tihoreckiy prospekt, 3.

# Footnotes

Библиографическая ссылка на статью:

Сидоров И. И., Иванов С. И., Абрамов М. А., Петров В. И. Методика локализации областей воздействия дестабилизирующих факторов в сети связи на основе алгоритма иерархической кластеризации Ланса Вильямса // Системы управления, связи и безопасности. 2023. № 2. С. 1-18. DOI: 10.24412/2410-9916-2023-2-1-18

Reference for citation:

Sidorov I. I., Ivanov S. I., Abramov М. А., Petrov V. I. Localization of Areas of Influence Destabilizing Factors in Network Based on the Algorithm of Hierarchical Clustering of Lance-Williams. Systems of Control, Communication and Security, 2023, no. 2, pp. 1-18 (in Russian). DOI: 10.24412/2410-9916-2023-2-1-18

# Comments

Перед началом работы включите режим отображения всех знаков CTRL+*

В документе:

Формат А4,

все поля по 2 см,

расстановка переносов автоматически,

весь текст запрет висячих строк,

междустрочный интервал одинарный,

основной шрифт TNR14

Отступ слева и справа по 1 см, абзац – запретить автоматический перенос слов

Пустые строки перед и после

Сноска белым шрифтом. 
В сноске Библиографическая ссылка на статью

Шрифт сноски TNR11

В тексте сноски измените только авторов и название статьи

Пустая строка

Шрифт TNR11, курсив

Шрифт TNR11, курсив

Пустые строки до и после

Абзац:

Без абзаца

Не отрывать от следующего

Не разрывать абзац

Запретить автоматический перенос слов

Интервал перед и после 6 пт

Отступ первой строки 1,27 см

Если вводите сокращения, при первом употреблении расшифровывайте их. Если сокращения на английском, расшифровывайте их на английском и русском языках

Ссылки на источники выделяйте цветом, чтобы легче находить

Инициалы друг от друга должны быть отбиты неразрывным пробелом, и от фамилии неразрывным.

Допускается инициалы друг от друга не отбивать, но во всем тексте должно быть единообразно

Очень важно

Нумерация и знаки препинания пишутся так:

1. Номер, точка, пункт с заглавной буквы, в конце точка.

2. Номер, скобка, пункт с маленькой буквы, в конце точка с запятой, после последнего пункта точка.

3. Маленькая буква, скобка, пункт с маленькой буквы, в конце точка с запятой, после последнего пункта точка.

В этом примере второй вариант

Абзац:

Без абзаца

Не отрывать от следующего

Не разрывать абзац

Запретить автоматический перенос слов

Интервал перед и после 6 пт

«Не добавлять интервал между абзацами одного стиля» НЕ устанавливать

По центру, без абзаца

Перед и после таблицы пустые строки

Таблица по центру

Ширина не более 100%, 17,6 см

Шрифт допускается уменьшить до TNR12, в крайнем случае до TNR11

В формулах:

Латинские переменные – наклонным шрифтом

Греческие и кириллица – прямым шрифтом

Названия матриц – прямой полужирный

Математические функции sin, log и др. – прямым

Скобки в формулах – прямым шрифтом

Предпочтительный маркер – короткое тире TNR14

Если несколько уровней, на каждом уровне разные маркеры.

Желательно единообразие маркеров по уровням списков.

Запрещено маркером делать дефис.

Знаки препинания:

маркер, неразрывный пробел в неавтоматических списках, пункт с маленькой буквы, в конце точка с запятой, после последнего пункта точка.

В автоматических списках расстояние между маркером и текстом 0,5 см

Написание формул должны соответствовать ГОСТ Р 54521-2011

Формулы в тексте набирайте с отступом 2,5 см, выравнивание влево

В формулах:

Латинские переменные – наклонным шрифтом

Греческие и кириллица – прямым шрифтом

Названия матриц – прямой полужирный

Математические функции sin, log и др. – прямым

Скобки в формулах – прямым шрифтом

Допускается набирать простые формулы в тексте

Лучше набирать формулы в MathType или MS Equation

Запрещено набирать формулы во встроенном редакторе Word

Нумерованные формулы с отступом 2,5 см, выравнивание влево.

Между формулой и номером только один знак табуляции.

Настройка табуляции: Абзац – Табуляция – 17,5 см – по правому краю – Установить – ОК

Алгоритмы выполняются по ГОСТ 19.701-90

По центру, без абзаца

Перед и после рисунка пустые строки

Рисунок по центру

Запрещено выполнять схемы средствами Word, схемы выполнять в Visio

Ссылки на рисунки выделяйте для удобства поиска

Ссылки на формулы выделяйте для удобства поиска

Если таблица переносится на следующую строку, повторяйте заголовок

Рисунки рядом размещайте в таблицах без границ

Информация о финансировании

Тексты программ набирайте шрифтом Courier New 10

Оформление смотрите тут https://sccs.intelgr.com/download/reference.html

Списки литературы делаем без переносов.

Выделите списки литературы на русском и английском, Абзац – Положение на странице – Запретить автоматический перенос слов

У косых по сторонам пробелы.

Не нужно вставлять неразрывные пробелы рядом с  //

В списке литературы на русском языке служебные данные в описании статей в журналах отделяется точкой

Между номером и числом неразрывный пробел

Между числами короткое тире без пробелов

Между С. и номерами неразрывный пробел, чтобы были на одной строке

Косые отправляйте в конец предыдущей строки неразрывным пробелом перед ними

Оформление смотрите тут https://sccs.intelgr.com/download/reference.html

Данные о названии и авторах статьи в списке References отделяются от служебных данных точкой

Периодические издания – журналы и сборники конференций выделяются курсивом

В списке References служебные данные в описании статей в журналах отделяется друг от друга запятой

Название одиночных изданий – монографий, книг, учебных пособий в списке References выделяются курсивом

Переводы названий журналов на английский смотрите тут: https://sccs.intelgr.com/download/jour.html

Если переводная версия названия источника отсутствует, то в квадратных скобках дается приблизительный перевод названия на английский язык

Если переводная версия названия источника отсутствует, то в квадратных скобках дается приблизительный перевод названия на английский язык

Указывайте дату первой отправки статьи в редакцию

Если автор один, то указывается «Информация об авторе»

Если автор не имеет места работы, то оно не указывается. В качестве адреса указывается домашний адрес автора.

В конце точка не ставиться

Указывайте тот адрес, который соответствует организации, указанной в сведениях об авторе

В английской версии инициалы перед фамилией

В английской версии имя и отчество указываются перед фамилией

Переводы должностей, степеней и званий тут: https://sccs.intelgr.com/download/dph.html